## Slide 1
OTIS 원시 센서 데이터 설명
금요일 11:00 Zoom
측정 기기: Galaxy S22
UI 결과값(Aptp)이 아니라 raw 원본 위주

## Slide 2
오늘 범위
• 원시 데이터(raw)가 무엇인지
• S22에서 어떻게 수집하는지
• raw.txt / raw_summary.txt 구조
• 핵심 코드 위치와 역할
• 왜 원본을 따로 남기는지
※ 화면 Aptp(mg 점수) 설명은 이번 자료에서 제외

## Slide 3
원시 데이터란?
• 필터·Aptp 적용 전, 센서가 찍은 기록
• 파일: raw.txt (샘플 전체)
• 정리본: raw_summary.txt (min/max/mean/P-P)
• 단위: 가속도 mg, 소음 dBA
• 정지 시 Raw Z · Gravity Z ≈ 1000mg이면 수집 정상

## Slide 4
S22에서 무엇을 모으나
• TYPE_ACCELEROMETER → rawX/Y/Z (중력 포함 원값)
• TYPE_GRAVITY → gravityX/Y/Z (중력 추정)
• TYPE_LINEAR_ACCELERATION → linearX/Y/Z (중력 제외)
• 마이크 → noise (dBA)
• 256Hz = 초당 256번 샘플링 (약 0.0039초 간격)
개발 용어: 256Hz → 초당 256번

## Slide 5
raw.txt 한 줄
• tsUs | linearX Y Z | noise | rawX Y Z | gravityX Y Z
• tsUs: 시간(마이크로초)
• linear: 중력 제외 가속도 (진동 계산 재료)
• raw: 가속도계 원값
• gravity: 중력
• noise: 그 순간 소음

## Slide 6
코드 ① 센서 수집 — SensorStreamHandler.kt
역할: Android 센서를 읽어 초당 256샘플로 Flutter에 전달
when (event.sensor.type) {
Sensor.TYPE_ACCELEROMETER ->
rawSample.push(ts, x, y, z) // raw
Sensor.TYPE_GRAVITY ->
gravitySample.push(ts, x, y, z) // gravity
Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION ->
// 이 시각 기준으로 256Hz 리샘플
}
// 출력 맵: tsUs, x/y/z(linear), raw*, gravity*, noiseDba
// 단위 변환: m/s² → mg

## Slide 7
코드 ② motion — sensor_sample.dart
역할: 거리/속도용 모션 = raw − gravity (원본에서 유도)
double get motionZ =>
rawZ != null && gravityZ != null
? rawZ! - gravityZ!
: z; // fallback: linear
// X/Y도 동일
// → 원시 raw/gravity를 저장해야 재계산 가능

## Slide 8
코드 ③ raw.txt 저장 — parse_raw.dart
역할: 측정 버퍼 전체를 EVIMP1 파일로 직렬화
EVIMP1
256
# columns: tsUs linearX linearY linearZ noiseDba
# rawX rawY rawZ gravityX gravityY gravityZ
for (final s in samples) {
write(tsUs, linear, noise, raw, gravity)
}
// 수천~수만 줄 = 전체 측정 구간 원본

## Slide 9
코드 ④ 저장 시점 — measurement_repository.dart
역할: 측정 종료 시 raw.txt + raw_summary.txt 동시 생성
save(result) {
write raw.txt // 샘플 전체 (원본)
write raw_summary.txt // min/max/mean/P-P 정리본
write meta.json
write report.pdf // (앱 결과용, 이번 주제 아님)
}
// 메일 첨부: raw.txt + raw_summary.txt

## Slide 10
raw_summary.txt에 들어가는 것
• [1] Linear XYZ — min / max / mean / P-P
• [2] Raw XYZ — 가속도계 원값 통계
• [3] Gravity XYZ — 중력 통계
• [4] Motion XYZ — raw − gravity 통계
• [5] 소음 통계
• [6] 대표 샘플 몇 줄 (시작·중간·끝)
전체 줄은 raw.txt, 요약은 raw_summary.txt

## Slide 11
원본을 남기는 이유
• 결과값만 있으면 “왜 이 숫자인지” 검증 불가
• raw가 있으면 사무실에서 리플레이·재분석 가능
• 필터/공식을 바꿔도 재탑승 불필요
• 값을 깎아 맞추는 방식이 아니라 근거를 남김

## Slide 12
코드 파일 위치
• android/.../SensorStreamHandler.kt — 센서 수집
• lib/domain/measure/sensor_sample.dart — 샘플 / motion
• lib/domain/parse_raw.dart — raw.txt 읽기·쓰기
• lib/domain/measure/raw_sensor_diagnostics.dart — 정리본 생성
• lib/domain/repository/measurement_repository.dart — 저장·메일용 파일

## Slide 13
금요일 논의 포인트
• 원본(raw)과 결과값을 분리해 두는 구조 유지
• 다음: 동일 엘베에서 Lift Check와 동시 측정
• 폰 거치 방향 통일 (축 매핑)
• 원본 보면서 천천히 검증하는 방향

## Slide 14
핵심
raw.txt = 센서 원본 기록
화면 Aptp = 그 이후 가공 결과
지금은 원본을 남기고 검증하는 단계