## Slide 1
OTIS 원시 센서 데이터 설명
금요일 11:00 Zoom
측정 기기: Galaxy S22

## Slide 2
1. 원시 데이터란?
• 필터·Aptp 적용 전, S22 센서가 찍은 기록
• 가속도(mg) + 소음(dBA) + 시간(tsUs)
• 파일: raw.txt (샘플 전체 원본)
• 정리본: raw_summary.txt (통계 요약)
• 속도·거리 숫자는 raw.txt에 없음 → 앱이 적분으로 계산
• 정지 시 Raw Z · Gravity Z ≈ 1000mg 이면 수집 정상

## Slide 3
2. S22에서 어떻게 수집하나
• TYPE_ACCELEROMETER → rawX/Y/Z (중력 포함 원값)
• TYPE_GRAVITY → gravityX/Y/Z (중력 추정)
• TYPE_LINEAR_ACCELERATION → linearX/Y/Z (중력 제외)
• 마이크 → noise (dBA)
• 256Hz = 초당 256번 샘플링 (약 0.0039초 간격)
• linear 이벤트 시각 기준으로 raw/gravity도 같은 간격으로 맞춤
개발 용어: 256Hz → 초당 256번

## Slide 4
2-1. 수집 코드 — SensorStreamHandler.kt
Android 센서 3종 + 마이크를 읽어 초당 256샘플로 Flutter에 전달
when (event.sensor.type) {
Sensor.TYPE_ACCELEROMETER ->
rawSample.push(ts, x, y, z)
Sensor.TYPE_GRAVITY ->
gravitySample.push(ts, x, y, z)
Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION ->
// 이 시각 기준 256Hz 리샘플
}
// Flutter로 보내는 맵:
// tsUs, x/y/z(linear), raw*, gravity*, noiseDba
// 단위: m/s² → mg 변환 후 전달

## Slide 5
3-1. raw.txt 구조
• 헤더: EVIMP1 / 샘플레이트(256) / 컬럼 설명
• 한 줄: tsUs | linearX Y Z | noise | rawX Y Z | gravityX Y Z
• tsUs: 시간(마이크로초)
• linear: 중력 제외 가속도 (진동 계산 재료)
• raw / gravity: 속도·거리 적분 재료
• ※ 속도(m/s), 거리(m) 컬럼 없음

## Slide 6
3-2. raw_summary.txt 구조
• [1] Linear XYZ — min / max / mean / P-P
• [2] Raw XYZ — 가속도계 원값 통계
• [3] Gravity XYZ — 중력 통계
• [4] Motion XYZ — (raw − gravity) 통계 ※ 적분 전
• [5] 소음 통계
• [6] 대표 샘플 몇 줄 (시작·중간·끝)
• 전체 줄은 raw.txt, 요약·통계는 raw_summary.txt

## Slide 7
3-3. 저장 코드 — parse_raw.dart / measurement_repository.dart
측정 종료 시 raw.txt + raw_summary.txt 동시 생성
// parse_raw.dart — EVIMP1 직렬화
for (final s in samples) {
write(tsUs, linear, noise, raw, gravity);
}
// measurement_repository.dart
save() {
write raw.txt; // 원본 전체
write raw_summary.txt; // 통계 정리본
write meta.json; write report.pdf;
}

## Slide 8
4. 핵심 코드 위치와 역할
• SensorStreamHandler.kt — S22 센서 수집·256Hz 리샘플
• sensor_sample.dart — 샘플 모델, motion = raw − gravity
• parse_raw.dart — raw.txt 읽기·쓰기 (EVIMP1)
• raw_sensor_diagnostics.dart — raw_summary.txt 생성
• measurement_repository.dart — 측정 결과·원본 파일 저장
• measurement_engine.dart — 분석 파이프라인 (진동/적분 분리)
• motion_integrator.dart — motionZ 적분 → 속도·거리

## Slide 9
5. 적분에서 나온 값
• raw.txt에는 없고, 앱 결과 화면·report.pdf에 표시
• 운행 거리 (distance): motionZ 적분 결과 |s| (m)
• 최대 속도 (maxSpeed): |속도| 중 최댓값 (m/s)
• 진동 X/Y/Z(6.0/5.5/34.5mg)는 linear+Aptp — 적분과 별개

## Slide 10
5-1. 앱 측정 결과 (서일대 3층→10층)
• 측정: 1 · 서일대 · 3층 → 10층
• 운행 거리: 24.3 m
• 최대 속도: 1.52 m/s
• X/Y/Z: 6.0 / 5.5 / 34.5 mg (Aptp)
• 소음: 65.5 dBA
• 원본: 8,128샘플 · 31.7초 · 256Hz
※ 진동 3개는 적분값 아님 · 거리/속도만 적분 결과

## Slide 11
5-2. raw.txt 독립 재계산 검증
• 동일 raw.txt를 외부에서 motion=raw−gravity + baseline 1초 + Z축 적분
• 파일: EVIMP1, 256Hz, 8,128샘플, 31.75초 — 정상 인식
• baseline motionZ 평균(1초): 14.56 mg → 전체에서 차감
• 운행 거리: 24.33 m (앱 24.3 m)
• 최대 속도: 1.525 m/s (앱 1.52 m/s)
• → 적분 공식·raw.txt 저장·앱 거리/속도 계산 검증 완료
3층→10층 7개 층 이동 기준 20~35m, 1.3~1.7m/s 범위 내

## Slide 12
5-3. motion XYZ 통계 (적분 입력값)
• motion = raw − gravity (baseline 보정 전)
• motionX P-P: 189.5 mg / motionY P-P: 124.1 mg
• motionZ P-P: 1,391.8 mg — 출발·가속·정속·감속 전체 포함
• 정속 구간 속도 ≈ 1.51 m/s (중간 샘플 기준)
• motion P-P ≠ 화면 진동값 — 진동은 linear+필터+Aptp

## Slide 13
6. 적분 흐름 (코드 설명)
• ① motionZ = rawZ − gravityZ (sensor_sample.dart)
• ② baseline 보정 후 MotionIntegrator.integrate() 호출
• ③ 가속도(m/s²) → 1번 적분 → 속도 v
• ④ 속도 v → 1번 적분 → 변위 s
• ⑤ maxSpeed = max(|v|), distance = |s 마지막|

## Slide 14
6-1. motion — sensor_sample.dart
적분 입력: raw와 gravity가 있어야 motion을 만들 수 있음
double get motionZ =>
rawZ != null && gravityZ != null
? rawZ! - gravityZ!
: z; // fallback: linear
// motion = 실제 움직임 가속도 (중력 제거)

## Slide 15
6-2. 파이프라인 — measurement_engine.dart
진동 경로와 속도/거리 경로를 분리
motionSource = raw - gravity;
corrected = baselineCorrection(motionSource);
integ = MotionIntegrator.integrate(corrected);
result.maxSpeed = integ.maxSpeedMs; // m/s
result.distance = integ.distanceM; // m
// 진동은 linear + filter → Aptp (적분 안 함)

## Slide 16
6-3. 적분 — motion_integrator.dart
motionZ 가속도를 시간(dt)으로 두 번 적분
accel[i] = motionZ[i] * mgToMetersPerSecondSquared;
// 속도 적분
signedSpeed[i] = signedSpeed[i-1] + accel[i] * dt;
maxSpeed = max(|signedSpeed|);
// 거리 적분
signedPos[i] = signedPos[i-1] + signedSpeed[i] * dt;
distance = |signedPos[last]|;

## Slide 17
정리
raw.txt = 센서 원본 (적분값 없음)
속도·거리 = raw−gravity 적분 → 앱·외부 재계산 일치
진동 = linear 필터 후 Aptp (별도 계산)