## Slide 1
OTIS 센서 원본(raw) — 핵심 코드
Galaxy S22 측정
수집 → 저장 → motion → 적분

## Slide 2
1. raw.txt 구성
• S22 센서가 1초에 256번 찍은 기록 파일
• 한 줄 = 시간 + linear + 소음 + raw + gravity
• linear → 진동 계산용 / raw·gravity → 거리·속도 계산용
• ※ 거리(m), 속도(m/s)는 파일에 없음 → 앱이 계산
raw_summary.txt = 위 파일의 통계 요약본

## Slide 3
2. 수집 코드 — SensorStreamHandler.kt
설명: S22에서 raw·gravity·linear·소음을 1초에 256번 읽어 앱으로 보냄
when (event.sensor.type) {
TYPE_ACCELEROMETER ->
rawSample.push(ts, x, y, z) // raw
TYPE_GRAVITY ->
gravitySample.push(ts, x, y, z) // gravity
TYPE_LINEAR_ACCELERATION ->
linearSample.push(ts, x, y, z) // linear
// linear 시각 기준 256Hz 리샘플
}
// Flutter로 전달:
// tsUs, linearX/Y/Z, rawX/Y/Z,
// gravityX/Y/Z, noiseDba
파일: android/.../SensorStreamHandler.kt

## Slide 4
3. 저장 코드 — parse_raw.dart
설명: 측정이 끝나면 센서 기록 전체를 raw.txt 파일로 저장
// EVIMP1 형식
EVIMP1
256
# tsUs linearX Y Z noise rawX Y Z gravityX Y Z
for (final s in samples) {
write(s.tsUs, s.x, s.y, s.z, s.noiseDba,
s.rawX, s.rawY, s.rawZ,
s.gravityX, s.gravityY, s.gravityZ);
}
파일: lib/domain/parse_raw.dart, measurement_repository.dart

## Slide 5
4. motion — 왜 gravity를 빼나?
• raw = 중력 + 엘리베이터 움직임 (합쳐진 값)
• gravity = Android가 '중력만' 추정한 값 (우리가 정하는 숫자 아님)
• motion = raw − gravity → 중력 빼고 움직임만 남김
• 가만히 있을 때: raw ≈ gravity → motion ≈ 0
• motion을 적분해야 거리·속도가 나옴
gravity Z ≈ 1000mg (1g) — 휴대폰 세워두었을 때

## Slide 6
5. motion 코드 — sensor_sample.dart
설명: 매 순간 raw에서 gravity를 빼서 motion(실제 움직임)을 만듦
double get motionX =>
rawX != null && gravityX != null
? rawX! - gravityX!
: x;
double get motionY => rawY! - gravityY!; // Y도 동일
double get motionZ => rawZ! - gravityZ!; // Z도 동일
// motion = raw - gravity
// 거리·속도는 motionZ를 적분해서 계산
파일: lib/domain/measure/sensor_sample.dart

## Slide 7
6. 적분 코드 — motion_integrator.dart
설명: motionZ(움직임)를 두 번 적분 → 속도 → 거리
// 1) mg → m/s²
accel[i] = motionZ[i] * 0.00980665;
// 2) 속도 적분
speed[i] = speed[i-1] + accel[i] * dt;
maxSpeed = max(|speed|);
// 3) 거리 적분
pos[i] = pos[i-1] + speed[i] * dt;
distance = |pos[last]|;
파일: lib/domain/measure/motion_integrator.dart

## Slide 8
7. 전체 흐름
• ① S22 센서 수집 (256Hz) → raw·gravity·linear
• ② raw.txt 저장
• ③ motion = raw − gravity
• ④ motionZ 적분 → 속도·거리
• ⑤ 진동 X/Y/Z는 linear로 따로 계산 (적분과 별개)

## Slide 9
정리
raw.txt = 센서 원본
motion = raw − gravity
거리·속도 = motion 적분