## Slide 1
XYZ · 중력 · raw.txt 값 산출 코드
Galaxy S22 · 256Hz
센서 수집 → motion 계산 → 적분 → raw.txt 20열
(저장/메일/UI 코드 제외)

## Slide 2
1. raw.txt 한 줄 = 20개 숫자
• tsUs — 시간(μs)
• linearX/Y/Z — 진동용 (중력 제외)
• noiseDba — 소음
• rawX/Y/Z — 가속도계 원값 (중력 포함)
• gravityX/Y/Z — Android TYPE_GRAVITY 추정
• motionX/Y/Z — raw − gravity (중력 보정)
• velocityX/Y/Z — motion 적분 → 속도(m/s)
• distanceX/Y/Z — velocity 적분 → 거리(m)
단위: 가속도 mg · 속도 m/s · 거리 m

## Slide 3
2. XYZ 수집 — SensorStreamHandler.kt
S22에서 3종 센서를 읽어 256Hz로 맞춘 뒤 Flutter로 Map 전달
when (event.sensor.type) {
TYPE_ACCELEROMETER -> rawSample.push(ts, x,y,z)
TYPE_GRAVITY -> gravitySample.push(ts, x,y,z)
TYPE_LINEAR_ACCELERATION -> // 256Hz 리샘플 기준
}
// linear 시각에 raw·gravity 보간 후 mg 변환
val sampleMap = mapOf(
"tsUs" to ...,
"x","y","z" -> linear (진동용),
"rawX","rawY","rawZ" -> 원값,
"gravityX","gravityY","gravityZ" -> 중력,
"noiseDba" to ...
)
android/.../SensorStreamHandler.kt

## Slide 4
3. Dart 수신 — sensor_sample.dart · fromMap
EventChannel Map → SensorSample (X/Y/Z + raw + gravity)
return SensorSample(
tsUs: timestampUs,
x: map['x'], y: map['y'], z: map['z'], // linear
noiseDba: map['noiseDba'],
rawX: map['rawX'], rawY: map['rawY'], rawZ: map['rawZ'],
gravityX: map['gravityX'],
gravityY: map['gravityY'],
gravityZ: map['gravityZ'],
);
lib/domain/measure/sensor_sample.dart

## Slide 5
4. 중력 보정 motion — sensor_sample.dart
매 샘플마다 X/Y/Z 각각: motion = raw − gravity
double get motionX =>
rawX != null && gravityX != null
? rawX! - gravityX!
: x; // fallback: linear
double get motionY => rawY! - gravityY!; // 동일
double get motionZ => rawZ! - gravityZ!; // 동일
// 예: Z raw≈1014mg, gravity≈1000mg → motion≈14mg
lib/domain/measure/sensor_sample.dart

## Slide 6
5. velocity · distance — axis_integration_export.dart
raw.txt 9열(motion~distance) 계산. X/Y/Z 축별 사다리꼴 이중적분
final motionX = s.motionX; // raw - gravity
accelX = motionX * 0.00980665; // mg → m/s²
// 1차 적분: 속도
velX += (prevAccelX + accelX) * 0.5 * dt;
// 2차 적분: 거리
distX += (prevVelX + velX) * 0.5 * dt;
// Y, Z도 동일 루프에서 계산
lib/domain/measure/axis_integration_export.dart

## Slide 7
6. raw.txt 작성 — parse_raw.dart · writeEvimp1
센서 샘플 + AxisIntegrationExport 결과를 20열 텍스트로 출력
final rows = AxisIntegrationExport.compute(samples);
buffer.writeln('EVIMP1');
buffer.writeln('256');
buffer.writeln('# columns: tsUs linear... distanceZ');
for (i = 0; i < samples.length; i++) {
write tsUs, linearX/Y/Z, noise,
rawX/Y/Z, gravityX/Y/Z,
row.motionX/Y/Z,
row.velocityX/Y/Z,
row.distanceX/Y/Z;
}
lib/domain/parse_raw.dart

## Slide 8
7. 값 흐름 (코드 순서)
• ① Kotlin: linear + raw + gravity XYZ 수집 (256Hz)
• ② Dart SensorSample.fromMap — 필드 저장
• ③ motionX/Y/Z = rawX/Y/Z − gravityX/Y/Z
• ④ AxisIntegrationExport — motion → velocity → distance
• ⑤ writeEvimp1 — 20열 raw.txt 문자열 생성
0.1초 정리본은 raw.txt를 구간 평균·마지막값으로 재가공 (별도)

## Slide 9
8. 주의 (앱 화면 거리와 다름)
• raw.txt distanceZ ≈ 93m — 검증용 적분 (baseline 없음)
• 앱 화면 distance ≈ 24m — MotionIntegrator + baseline (별도 코드)
• 진동 X/Y/Z P-P — linear + 필터 (적분 안 함)
• 이 PPT는 raw.txt 숫자가 나오는 코드만 다룸

## Slide 10
정리
raw/gravity/linear XYZ → SensorSample
motion = raw − gravity
AxisIntegrationExport → velocity, distance
writeEvimp1 → raw.txt