## Slide 1
XYZ 센서값

## Slide 2
1. Raw XYZ — SensorStreamHandler.kt
폰 가속도계 원값. 중력 포함. raw.txt의 rawX/Y/Z
Sensor.TYPE_ACCELEROMETER -> {
rawSample.push(
event.timestamp,
event.values[0], // X
event.values[1], // Y
event.values[2], // Z
)
return
}
// 256Hz 시각에 보간 → mg 변환
"rawX" to (rawX * MPS2_TO_MG),
"rawY" to (rawY * MPS2_TO_MG),
"rawZ" to (rawZ * MPS2_TO_MG),
android/.../SensorStreamHandler.kt

## Slide 3
2. Gravity XYZ — SensorStreamHandler.kt
폰이 추정한 중력. raw.txt의 gravityX/Y/Z (우리가 정하는 숫자 아님)
Sensor.TYPE_GRAVITY -> {
gravitySample.push(
event.timestamp,
event.values[0], // X
event.values[1], // Y
event.values[2], // Z
)
return
}
// Z축 정지 시 gravityZ ≈ 1000 mg (1g)
"gravityX" to (gravX * MPS2_TO_MG),
"gravityY" to (gravY * MPS2_TO_MG),
"gravityZ" to (gravZ * MPS2_TO_MG),
android/.../SensorStreamHandler.kt

## Slide 4
3. Linear XYZ — SensorStreamHandler.kt
폰이 만든 중력 제거 가속도. raw.txt의 linearX/Y/Z. 진동 계산에 사용
Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION ->
// 이 이벤트 시각 = 256Hz 리샘플 기준
val interpX = linear.prevX
+ alpha * (linear.currX - linear.prevX)
// Y, Z 동일 보간
"x" to (interpX * MPS2_TO_MG), // linearX
"y" to (interpY * MPS2_TO_MG),
"z" to (interpZ * MPS2_TO_MG),
// Android 내부: 필터·퓨전 (공개 안 됨)
android/.../SensorStreamHandler.kt · lib/.../sensor_sample.dart x,y,z

## Slide 5
4. Motion XYZ — sensor_sample.dart (우리 공식)
매 샘플·매 축: Motion = Raw − Gravity. Linear와 별개
// ── X축 ──
motionX = rawX - gravityX
(raw/gravity 없으면 linear x 사용)
// ── Y축 ──
motionY = rawY - gravityY
// ── Z축 ──
motionZ = rawZ - gravityZ
// 코드:
double get motionX =>
rawX!=null && gravityX!=null
? rawX! - gravityX! : x;
// 예: raw 16.27 - gravity 14.88 = 1.39
// 같은 구간 Linear 평균 = 0.79 (폰 값)
lib/domain/measure/sensor_sample.dart

## Slide 6
5. Motion 계산 — 한 샘플 예시 (X축)
코드가 하는 일을 숫자로 풀어 쓴 것
입력 (폰이 준 값):
rawX = 16.27 mg
gravityX = 14.88 mg
우리 코드:
motionX = rawX - gravityX
= 16.27 - 14.88
= 1.39 mg
비교 (같은 구간):
linearX 평균 = 0.79 mg ← 폰이 Linear로 준 값
motionX 평균 = 1.39 mg ← 우리가 Raw−Gravity로 계산
→ 둘 다 “중력 뺀 가속도” 목적, 숫자는 다를 수 있음
Y축·Z축도 동일: motionY = rawY−gravityY, motionZ = rawZ−gravityZ